#### 南通市儿童业余体育学校新校区厨房设备采购项目

竞争性磋商文件

（资格后审）

采购单位：南通市儿童业余体育学校

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二〇二四年四月

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南通市儿童业余体育学校新校区厨房设备采购项目的潜在供应商应在南通市体育局官网获取采购文件，并于2024年04月11日14时30分前提交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：ETX-HXTDCFSB2403001

2、项目名称：南通市儿童业余体育学校新校区厨房设备采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：48万元

5、最高限价：48万元。响应报价超过最高限价的为无效响应报价。

6、采购需求：为南通市儿童业余体育学校新校区采购厨房设备，具体内容详见采购文件第三章项目需求。

7、供货期：自合同签字之日起30日历天内完成供货并经验收合格。

8、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

（2）法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取采购文件

1、获取时间：自本磋商公告发布之日起至2024年04月11日14时30分。

2、地点：凡有意参加磋商活动者，请于公告发布至磋商活动开始前于“南通市体育局官网”直接下载采购文件。

3、售价：300 元/份，报名时递交给采购代理机构，售后不退。

4、报名方式：凡符合资格要求并有意参加本项目磋商活动的供应商，请于2024年04月10日17:00前将报名函（格式见附件）盖章扫描件发送至邮箱2024年04月10日17:00后将不再接受报名，未按时间要求报名的供应商不得参与本项目磋商活动。

四、响应文件提交

1、响应文件接收截止时间：2024年04月11日14时30分（北京时间）。逾时，采购人将拒绝接受响应文件纸质文档。

2、响应文件递交地址：南通市江海大道488号金贸国际25楼宏信天德工程顾问有限公司会议室 ，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2024年04月11日14时30分（北京时间）。

地点：南通市江海大道488号金贸国际25楼宏信天德工程顾问有限公司会议室 。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目不收取磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收保证金。

2、项目磋商活动模式：现场磋商模式。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：南通市儿童业余体育学校

联系人：高家汇

联系方式：15262769008

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区江海大道611号金贸国际2501室

联系人：董安国

联系方式：18912299056    邮箱：812298892@qq.com

# 第二章 供应商须知

一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的5日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

6、供应商在磋商开始前自行踏勘现场，供应商务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用，采购人可视情组织答疑会。

二、本项目涉及到的现场勘察

1、根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商磋商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

三、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人、采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市体育局官网发布的信息为准。

3、采购人、采购代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人、采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

5、除非采购人、采购代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

四、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

五、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式肆份，其中“正本”壹份和“副本”叁份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。响应文件正副本可统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期并加盖供应商公章。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

七、磋商报价

1、报价供应商应对所要采购的全部内容进行报价，一个项目只允许一个报价，只报其中部分内容的或出现选择性报价，将被视为无效报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、响应报价（以人民币计价）应包含货物的成本、利润、税金、开办费、开模费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；因尺码不符的更换、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、机械费、检测费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应磋商文件采购要求的所有费用。

5、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效响应处理。

6、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

八、联合体参与磋商

不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

九、磋商响应文件的有效期

1、从磋商响应文件接收截止之日算起，60个“日历天”内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应文件有效期应当不少于采购文件中载明的响应文件有效期。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应磋商。

十、响应文件及磋商费用

1、磋商文件每套售价300元，在报名时提交给采购代理机构。

2、本项目采购代理服务费3600元，由成交供应商支付，请供应商综合考虑在报价之内。评审费据实支付。

3、磋商程序顺利进行后所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

十一、货物和服务的追加、减少和添购。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

十二、未尽事宜

无

# 第三章 项目需求

一、背景概述、实现功能要求

学校新校区需购置一批厨房设备，预算金额48万元，成交后所有设备必须根据学校要求按时到位。

二、具体需求总则

1、产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、主要技术参数：

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，响应人可对自己响应产品涉及到的该项技术参数进行对比参照，并说明理由。

3、优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

三、项目采购范围

项目所需要求的设备规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准，采购先进、优质、全新的合格产品，从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责设备调试、验收及质保，直至最后交付使用的完整性产品项目。

四、采购清单及参数要求

| 编号 | 产品名称 | 产品图片 | 尺寸mm | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货区 |
| 1 | 风幕机 |  | 1500*160*200 | 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 1 | 台 |
| 2 | 熟食留样柜 |  | 600*650*1800 | 有效容积256L,双层钢化玻璃门，艾默生压缩机，制冷方式：制冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,功率64W,带锁，配四只移动万向轮 | 1 | 台 |
| 更衣室 |
| 1 | 更衣柜 |  | 800*400*1800 | 采用镀锌喷涂经精裁、冲压、折弯、碰焊而成；表面经酸洗、磷化、除油除锈、高温静电粉沫喷塑 | 4 | 台 |
| 2 | 单星盆水池（三面不锈钢板包围） |  | 500*500*950 | 采用SUS304不锈钢板制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用SUS304型号48mm×48mm×1.0mm不锈钢圆管,横档托撑SUS304型号25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 配感应式水龙头 | 1 | 台 |
| 3 | 烘手机 |  | 240*210*240 | 出风方式:单面出风 安装方式:壁挂式 商品毛重:2.34kg 是否需打孔:免打孔 吹风类型:冷/热风 额定功率1800W | 1 | 台 |
| 仓库 |
| 1 | 米面架 |  | 1200*500*150 | 整体采用 SUS304 优质不锈钢管，四周边框采用38mm*1.2mm方钢管制作，中间排挡采用25mm×25mm×1.2mm不锈钢管制作，档距为50mm，均布；四根脚管为50mm×50mm×1.2mm钢管，下垫橡胶垫。 | 3 | 台 |
| 2 | 四层沥水货架 |  | 1500*450*1800 | 整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 立柱采用≥φ43mm，1.0mm厚不锈钢圆管； 条板采用1.0mm厚板折成死边方便清洁并能防止滑伤；并用模具拉伸加强；配不锈钢可调节子弹脚。 | 3 | 台 |
| 初加工 |
| 1 | 全功能切菜机 |  | 820*510*870 | 用途：根茎类切菜部：马铃薯、竽头、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子； 叶菜类 ：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等长条状之物切成丁、片、丝条状，刀盘可简易的进行更换，以配合不同的生产需求。 根茎类，成品形状：片、四角丝条、丁、斜片。 叶菜类切菜部：由输送带输送原料，转刀速度和皮带速度分别有变频器独立控制 功能强大，一机多用，省时省力可替代10-15人的工作量，整机卫生、美观、耐用、变频器调节简单直接。日本双轴承座设计，刀片为420钢，是目前国内最先进的切菜机 | 1 | 台 |
| 2 | 大单星盆水池（三面不锈钢板包围） |  | 1000*850*850 | 采用SUS304不锈钢板制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用SUS304型号48mm×48mm×1.0mm不锈钢圆管,横档托撑SUS304型号25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 | 3 | 台 |
| 3 | 大单星盆水池（三面不锈钢板包围） |  | 1400*850*930 | 采用SUS304不锈钢板制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用SUS304型号48mm×48mm×1.0mm不锈钢圆管,横档托撑SUS304型号25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 | 3 | 台 |
| 4 | 双层平板工作台 |  | 1800*800*800 | 整体采用SUS304#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮48*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 2 | 台 |
| 5 | 三角砧板架 |  | 600*600*900 | 选用优质不锈钢管制作，立柱φ50*1.2mm，横档38*25*1.0方管。 | 1 | 台 |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 30W | 1、365mm波段诱蚊蝇，强效进口胶水，高附着力，更强粘性。设备美观大方，蝇蚊不掉落，整洁卫生。 | 2 | 台 |
| 热加工 |
| 1 | 紫外线消毒灯 |  | 30W | 220V，50HZ，美观大气，杀菌效果好。40W，灯管支架可调角度：0-180度。 | 2 | 台 |
| 2 | 刀具砧板消毒柜 |  | 1200*600*1100 | 采用优质不锈钢板制造，采用远红外线对食具进行物理高温消毒，无化学物残留； | 1 | 台 |
| 3 | 电磁双头煲仔炉 |  | 双头 | 1、产品尺寸:450*900*(810+440)，7kw/380v； 2.电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。 3、高强度独立微晶面板，耐冷热冲，耐磨损，耐撞击。 | 1 | 台 |
| 4 | 双头煲仔炉锅仔 |  | 直径：16.1-18cm | 纯不锈钢制品 | 2 | 只 |
| 5 | 双通工作台 |  | 1800*800*800 | 1.台面板采用SUS304#=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф48mmX1.0mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚；4.面板下面采用18mm木工板。 | 3 | 台 |
| 6 | 双层平板工作台 |  | 1500*800*800 | 整体采用SUS304#不锈钢制作，面板厚度1.0mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮48*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.0mm的不锈钢板 | 2 | 台 |
| 7 | 四门高身雪柜 |  | 1220*760*1900 | 电压：220V功率：0.395kw容量：900L冷藏容积450L冷冻容积450L；制冷方式：直冷 温度范围：保鲜-5℃～+5℃冷冻0℃～-18℃。 1、板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板优质无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能； 2、釆用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修 3、采用品牌压缩机 4、采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单； 5、采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构； 6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷； 7、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质； 8、门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 9、采用环戊烷C5H10环保发泡材料； 10、接线采用JST端子插接 11、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置釆用护缆套进行保护，避免岀现电器安全。 12、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。 | 2 | 台 |
| 8 | 电磁双头大锅灶 |  | 2000*1100*800 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板实厚1.0。 2、规格（长*宽*高）：1000*1100*800+470，所配锅的口径800mm 3、功率/电压：2*22KW/380V 4、5档直滑磁控开关 5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水， 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计， 7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件。 8、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， 9、恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率15% | 1 | 台 |
| 9 | 电磁单头单尾小炒炉（400mm） |  | 1100*1100*800 | 1、全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.2MM，侧板厚1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。 2、尺寸：1100*1100*800+470 3、功率/电压：16KW/380V 4、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水， 5、设备所用连接线，风扇均采用防水设计， 6、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 7、采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 8、独立的手动5档直滑式火力开关 9､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， 10、恒功率输出，不受电压波动影响。 | 1 | 台 |
| 10 | 电磁单头大锅灶（900mm） |  | 1100*1200*800 | 1、全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.2MM，侧板厚1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。 2、尺寸：1100*1200*800 3、功率/电压：22KW/380V 4、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水； 5、设备所用连接线，风扇均采用防水设计， 6、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 7、采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 8、独立的手动5档直滑式火力开关 9、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示； 10、恒功率输出，不受电压波动影响。 | 1 | 台 |
| 11 | 电磁炉专用炒锅 |  | 40cm | 厂标 | 3 | 个 |
| 12 | 电磁炉专用炒锅 |  | 60cm | 厂标 | 3 | 个 |
| 13 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 30W | 1、365mm波段诱蚊蝇，强效进口胶水，高附着力，更强粘性。设备美观大方，蝇蚊不掉落，整洁卫生。 | 2 | 台 |
| 14 | 厨房灭火系统 |  | 双瓶组 | 产品须能提供信号接点，可联至消防中控中心并能实现与燃气报警系统进行联动，且在设备启动时100%打开自来水进行降温处理。药剂灭火后只需要清水清洗即可，药剂保质期为3年以上。灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作，连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换。 | 1 | 台 |
| 15 | 电磁单头高背矮汤炉 |  | 单头 | 产品规格:700*850*(530+720)mm，15kw/380v，380V三相四线(安装线，径:4*6mm2，漏电保护开关规格:40A/3P)，设备可配450或者500汤锅。水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 | 1 | 台 |
| 16 | 单星盆水池（三面不锈钢板包围） |  | 700*700*950 | 采用SUS304不锈钢板制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用SUS304型号48mm×48mm×1.0mm不锈钢圆管,横档托撑SUS304型号25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 17 | 单门蒸饭车 |  | 12盘 | 整机柜体全部采用不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。 | 2 | 台 |
| 面点间 |
| 1 | 紫外线消毒灯 |  | 30W | 220V，50HZ，美观大气，杀菌效果好。30W，灯管支架可调角度：0-180度。 | 1 | 台 |
| 2 | 三门烤箱（电热） |  | 三层六盘 | 外壳及箱体优质不锈钢制作；采用优质远外红外线辐射管为大热元件，使烘物受热均匀升温更快；底火，面火单独控制；温度调节范围:10～300℃可调； | 1 | 台 |
| 3 | 单门醒发箱 |  | 16层 | 优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率2.5KW,热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架， | 1 | 台 |
| 4 | 面粉车 |  | 500*600*530 | 采用SUS304/2B优质不锈钢板材制作；要求台面及箱体304/1.0mm不锈钢板，抽拉式盖板304/1.0mm； 配4寸聚胺脂耐磨万向脚轮 | 2 | 台 |
| 5 | 搅拌机 |  | B30 | 外形尺寸：562mm×586mm×840mm 搅拌能力：25升 功率：1.1kW 重量：63kg 整机机身采用压铸铝材质，搅拌机配备不锈钢搅拌桶、勾、扇、球各一个，速度为多级调速，机内凡接触食品的零部件均采用不锈钢制造或经过特殊表面处理，符合国家卫生标准。 | 1 | 台 |
| 6 | 单星盆水池（三面不锈钢板包围） |  | 700*600*950 | 采用SUS304不锈钢板制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用SUS304型号48mm×48mm×1.0mm不锈钢圆管,横档托撑SUS304型号25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 7 | 电饼铛 |  | 60型 | 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃ ，大面积封闭加热，机械控温，快速升温，温度误差小，节能环保，降低能耗 | 1 | 台 |
| 8 | 木案工作台 |  | 1800*800*800 | 面板采用50mm厚木面板，台面下有防潮衬板附加强撑，可调高低式地脚。 | 1 | 台 |
| 9 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 30W | 1、365mm波段诱蚊蝇，强效进口胶水，高附着力，更强粘性。设备美观大方，蝇蚊不掉落，整洁卫生。 | 1 | 台 |
| 备餐间 |
| 1 | 筷子消毒机 |  | 270x270x200 | 额定电压220V 产品材质ABS 额定功率12W 额定频率50HZ 额定容量220双23.5-24cm左右的筷子 | 2 | 台 |
| 2 | 二次更衣室感应水龙头 |  | 35x25cm | 把手数量:单把 安装孔数:单孔 类别:面盆龙头 附加功能:感应出水 安装方式:坐式 出水口数:单出水 商品毛重:1.56kg 表面处理:电镀 材质:局部铜 冷热水控制类型:单把单控 是否冷热水:单冷出水 | 1 | 只 |
| 3 | 烘手机 |  | 260mmx160mmx250mm | 额定功率1450W 吹风类型：冷/热风 出风方式：单面出风 | 1 | 台 |
| 4 | 调料车 |  | 900*450*950 | 类型：平板推车 材质：不锈钢 | 1 | 个 |
| 5 | 风幕机 |  | 1500*160*200 | 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 1 | 台 |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 30W | 1、365mm波段诱蚊蝇，强效进口胶水，高附着力，更强粘性。设备美观大方，蝇蚊不掉落，整洁卫生。 | 2 | 台 |
| 7 | 五格保温售饭工作柜 |  | 1800*700*800 | 采用优质304不锈钢板制作,台面板为δ1.0mm，支架、通脚为Φ38不锈钢管，配可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 8 | 双星水池柜（三面不锈钢板包围） |  | 1000*500*950 | 采用SUS304不锈钢板制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用SUS304型号48mm×48mm×1.0mm不锈钢圆管,横档托撑SUS304型号25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 9 | 双门立式高温烘干蒸汽消毒柜（智控款） |  | 1310*680*1980 | 额定总功率6.5KW，其中：蒸汽功率3.5KW，烘干功率3KW；本机采用加厚全不锈钢内外箱体，一体满焊接内胆，承压强又防漏。微压高温加热系统蒸汽温度达120度以上。双重热循环设计，可360度无死角高温消毒，三重控压，超压，泄压，断电等安全保护。干湿分离，不挑餐具材质。触屏控制温度、时间、实时状态显示；蒸汽消毒、热风循环可独立使用，也可自动转换，支持定时，定温，自带记忆功能。本机采用自动进水，专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车。 | 1 | 台 |
| 10 | 四门碗柜 |  | 1200*500*1800 | 采用优质不锈钢板材制作；层板1.0mm，加强筋1.0mm；移1.0mm；轨道1.0mm，前后滑轮，单向式双移门；通脚Φ63×1.0mm，配重力调节脚。 | 1 | 台 |
| 11 | 挂衣钩 |  | 410*45*50 | 纯不锈钢制品； | 1 | 台 |
| 12 | 紫外线消毒灯 |  | 30W | 220V，50HZ，美观大气，杀菌效果好。30W，灯管支架可调角度：0-180度。 | 2 | 台 |
| 13 | 单星盆水池（三面不锈钢板包围） |  | 400*400*950 | 采用SUS304不锈钢板制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用SUS304型号48mm×48mm×1.0mm不锈钢圆管,横档托撑SUS304型号25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 洗碗间 |
| 1 | 长龙式洗碗机 |  | 3550*888*1996 | 1）洗涤能力：3272碟/小时 2）清洗缸水箱容量：87L 3) 清洗缸电热管：9KW 4）清洗缸水泵电机：2.2KW 5）立体式喷淋电热管：36KW 6) 传送速度：1.5m/min 7）传送功率：0.4KW 8）进水管径：6分（20mm） 9）排水管径：2寸（50mm） 10）进水压力：1.055kg/㎡~1.76Kg/㎡，最好为1.4Kg/㎡，超过1.76Kg/㎡需安装加压阀（由其它提供） 11）进水温度：10-50℃ 12）进水硬度：0.034~0.103克/升 13）电缆线规格：国标35平方毫米（三相五线制) 14）变频调速设计，使用节奏唯我所有； 15）进口AMADA数控激光切割机开料，进口AMADA数控折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到1‰ 16）大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗； 17）门开关，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心； 18)自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅是机器本身的功能更加强大，更是使用者操作起来省心，用的放心； 19）马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 20）双喷淋三道传动系统设计，不仅拓宽餐具使用范围，清除现场压力的影响，更加节能环保。 21）出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度 22)烘干模块的加入，以及双喷淋的设计，完全避免了食堂中，所用不锈钢或密胺材质餐具时，用洗碗机清洗带来的困惑与尴尬。避免了清洗干净后的餐具由于表面附有水痕所造成的二次污染； | 1 | 台 |
| 2 | 高压花洒 |  | 190*360*980 | 流量5.38LPM/1.42GPM指标 抛光镀铬黄铜本体，直管壁厚2.54mm～6.6mm，无铅 黄铜压缩阀芯带有止回阀可防止水流回流 18"不锈钢供水软管，6"可调墙出支架 | 1 | 台 |
| 3 | 大单星盆水池（三面不锈钢板包围） |  | 800*800*950 | 采用SUS304不锈钢板制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用SUS304型号48mm×48mm×1.0mm不锈钢圆管,横档托撑SUS304型号25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 30W | 1、365mm波段诱蚊蝇，强效进口胶水，高附着力，更强粘性。设备美观大方，蝇蚊不掉落，整洁卫生。 | 1 | 台 |
| 5 | 收碗车 |  | 900*500*900 | 采用优质不锈钢板制作,台面δ1.0mm，辅板0.8mm厚，配4只万向脚轮。 | 1 | 台 |
| 6 | 双星盆水池（三面不锈钢板包围） |  | 1200*700*800 | 采用SUS304不锈钢板制作；台面厚≥1.0mm；加强处理；盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作；立柱采用SUS304型号48mm×48mm×1.0mm不锈钢圆管,横档托撑SUS304型号25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 7 | 单孔收餐工作柜 |  | 1000*800*800 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面板1.0mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 8 | 餐厅洗手池 |  | 2500*500*800 | 整体SUS304不锈钢制作，联众一级板材； 面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作； 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 横撑采用25*38mm方通； 不锈钢下水器； 不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 1 | 台 |
| 垃圾房 |
| 1 | 强力洗地机 |  | 650*400*750 | 额定流量：18L/min 额定压力:250 额定功率:5500 机身防水等级：IPX5，需提供符合资质的证明 产品类型：商用380V 电机类型：感应电机 泵体：多柱塞泵 | 2 | 台 |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 30W | 1、365mm波段诱蚊蝇，强效进口胶水，高附着力，更强粘性。设备美观大方，蝇蚊不掉落，整洁卫生。 | 1 | 台 |
| 排烟系统 |
| 1 | 主厨间烟罩 |  | 7500*1300*500 | 采用优质SUS304拉丝板不锈钢制作，烟罩板材厚度1.0MM，滤油板0.8MM；整体方形立体设计； 加强筋及支架厚度1.0MM； | 9.75 | 平方 |
| 2 | 面点间烟罩 |  | 2400*1000*500 | 采用优质SUS304拉丝板不锈钢制作，烟罩板材厚度1.0MM，滤油板0.8MM；整体方形立体设计； 加强筋及支架厚度1.0MM； | 2.4 | 平方 |
| 3 | 洗碗机脱排 |  | 4000*1000*500 | 采用优质SUS304拉丝板不锈钢制作，烟罩板材厚度1.0MM，滤油板0.8MM；整体方形立体设计； 加强筋及支架厚度1.0MM； | 4 | 平方 |
| 4 | 不锈钢管道 |  | 600*800 | 采用优质不锈钢1.0mm板制作 | 75 | 平方 |
| 5 | 不锈钢立管 |  | 1600*1100 | 采用优质不锈钢1.0mm板制作 | 105 | 平方 |
| 6 | 不锈钢管道 |  | 400*400 | 采用优质不锈钢1.0mm板制作 | 65 | 平方 |
| 7 | 弯头 |  | 定制 | 采用优质不锈钢1.0mm板制作 | 4 | 个 |
| 8 | 变径 |  | 定制 | 采用优质不锈钢1.0mm板制作 | 3 | 个 |
| 9 | 软连接 | 暂无图片 | 定制 | 厂标 | 3 | 套 |
| 10 | 法兰 | 暂无图片 | 定制 | 厂标 | 1 | 项 |
| 11 | 风机支架 | 暂无图片 | 定制 | 厂标 | 3 | 套 |
| 12 | 减震器 |  | 称重150KG | 采用国标槽钢制作，起到固定减震作用 | 12 | 个 |
| 13 | 低噪音高压柜式风机 |  | 380V/7KW | 外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机；叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护； 底部自带槽钢支架，便于安装。 | 1 | 台 |
| 14 | 低噪音高压柜式风机 |  | 380V/3KW |  | 2 | 台 |
| 15 | 静电式餐饮业油烟净化设备（主厨间） |  | 22000风量 | 净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场（低压电场）等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。（高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期），高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。数字电源显示，显示设备的运行状态。 | 1 | 台 |
| 16 | 轴流风机 |  | 5# | 国标铜芯，5# | 1 | 台 |
| 厨杂 |
| 1 | 圆鼓油缸 | 暂无图片 | 35cm | 优质不锈钢制作 | 4 | 把 |
| 2 | 不锈钢漏勺 | 暂无图片 | 30cm | 优质不锈钢制作 | 2 | 把 |
| 3 | 细密漏 | 暂无图片 | 直径20、长60cm | 优质不锈钢制作 | 4 | 把 |
| 4 | 大马勺 | 暂无图片 | 直径15cm，长52cm | 优质不锈钢制作、带木柄 | 8 | 把 |
| 5 | 打菜勺 | 暂无图片 | 直径9cm，长40cm | 优质不锈钢制作、带木柄 | 6 | 把 |
| 6 | 不锈钢菜品夹子 | 暂无图片 | 长23cm | 优质不锈钢制作 | 6 | 把 |
| 7 | 不锈钢饭铲 | 暂无图片 | 长30， | 优质不锈钢制作、带木柄 | 4 | 把 |
| 8 | 长柄不锈钢水勺 | 暂无图片 | 长60cm，直径16cm | 优质不锈钢制作 | 2 | 只 |
| 9 | 厨余塑料垃圾桶 | 暂无图片 | 直径50cm，高60cm | 采用高密度聚乙烯，按国际统一标准设计生产一次注塑成型。原料中，加入抗紫外线剂，不易褪色。产品无毒无味，无钉无刺，耐酸碱，防霉变，防潮，防蛀，无须修理，可循环利用。符合国际环卫设备发展趋势，具有抗强压，抗冲击，密封式存放、方便移动等特点 | 5 | 只 |
| 10 | 不锈钢刨子 | 暂无图片 | 长度16cm | 优质不锈钢制作 | 5 | 只 |
| 11 | 不锈钢大刨子（刀型） | 暂无图片 | 长度26cm | 优质不锈钢制作 | 20 | 个 |
| 12 | 半成品PVC保鲜盒 | 暂无图片 | 大号 | 符合食品卫生、环保要求材质 | 20 | 个 |
| 13 | 生食PVC保鲜盒 | 暂无图片 | 大号 | 符合食品卫生、环保要求材质 | 15 | 只 |
| 14 | 圆形净菜白色篮子（塑料） | 暂无图片 | 53*25cm | 采用全新的HDPE高密度抗冲击聚乙稀一次性注 塑而成，没有任何废料及石膏成份，光泽度高，手感好，使用周期长其优点：美观、质轻、防滑、防霉、抗冲击易冲洗不助燃,耐寒﹑耐热﹑耐磨耐压耐酸﹑耐碱﹑耐腐 | 15 | 只 |
| 15 | 圆形生菜蓝色篮子（塑料） | 暂无图片 | 57*30cm |  | 15 | 只 |
| 16 | 圆形配菜篮 | 暂无图片 | 40*13cm |  | 15 | 只 |
| 17 | 方形备菜篮 | 暂无图片 | 64*44cm |  | 1 | 个 |
| 18 | 304不锈钢调味罐 | 暂无图片 | 18*15cm | 优质不锈钢制作 | 12 | 只 |
| 19 | 304不锈钢面盆 | 暂无图片 | 65cm | 优质不锈钢制作 | 6 | 只 |
| 20 | 304不锈钢面盆 | 暂无图片 | 40cm | 优质不锈钢制作 | 2 | 只 |
| 21 | 双层不锈钢汤桶大 | 暂无图片 | 40*40cm | 优质不锈钢制作 | 2 | 只 |
| 22 | 不锈钢汤桶小 | 暂无图片 | 30*30 | 优质不锈钢制作 | 3 | 个 |
| 23 | 圆形塑料砧板 | 暂无图片 | 45cm | 符合环保要求材质 | 3 | 个 |
| 24 | 方形塑料砧板 | 暂无图片 | 45cm | 符合环保要求材质 | 2 | 个 |
| 25 | 大锅铲 | 暂无图片 | 18x24cm | 优质不锈钢制作 | 2 | 个 |
| 26 | 小锅铲 | 暂无图片 | 12x12cm | 优质不锈钢制作 | 1 | 个 |
| 27 | 砍骨刀 | 暂无图片 | 2# | 优质不锈钢制作 | 2 | 个 |
| 28 | 磨刀石（粗磨） | 暂无图片 | 22x7x5cm | 符合环保要求材质 | 5 | 把 |
| 29 | 磨刀石（细磨） | 暂无图片 | 20x5x3cm | 符合环保要求材质 | 5 | 把 |
| 30 | 菜刀 | 暂无图片 | 20x8cm | 优质不锈钢制作 | 5 | 把 |
| 31 | 剪刀 | 暂无图片 | 22cm | 优质不锈钢制作 | 4 | 只 |
| 32 | 密封不锈钢留样盒 | 暂无图片 | 37x26x5cm | 6头留样盒 | 5 | 组 |
| 注：水池需提供水龙头、软管等配件，保证设备正常安装使用。 |

## 五、项目要求

1、本项目为交钥匙工程，响应单位应现场查勘后统合考虑后报价，采购方不再增加任何费用。

2、油烟净化设备在运行过程中，必须保证能通过相关主管部门的油烟检测。如检测不合格，供应商必须无偿整改，整改不成必须无偿更换，直至达到检测合格为止。

3、鼓励提供高配置产品，技术参数性能为最低要求须满足，不接受负偏离。技术参数性能实质性响应高于采购文件要求的，需在响应文件中作出详细说明，同时需取得政府采购专家小组的认可。

4、供应商应明确响应产品的制造商、产品品牌、型号、规格，并提供详细的技术参数及性能说明。

5、供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

6、响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

7、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

8、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

9、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

10、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

11、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

12、供应商均需按照上述项目需求货物清单一览表中所有产品清单数量严谨报价，不得缺项、漏项，凡缺项、漏项的视作赠送。凡需求中未明确产品尺码的，一律可根据采购单位需求调整（价格不作调整）。

13、项目要求进行设备的安装，在清单中未曾反映的工程量请自行考虑在报价内，成交后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证设备的正常运行，由此产生的额外费用视作赠送。

## 六、供货期及地点

1、供货时间：自合同签字之日起30日历天内完成供货并经验收合格。

2、交货地点：采购人指定地点 。

3、货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

4、合同项目涉及到的需求产品交货时，外包装应完整无破损。

## 七、验收

## 1、供应商须提供货物的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

## 2、货物到达采购人指定现场前，应提前3天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据供应商提供的货物装备清单，进行现场验收；

## 3、供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，供应商承担所有责任。

## 八、项目设备产品质保期

1、质量保修期（从验收合格之日算起）：本项目所有货物提供三年的（不锈钢制品在质量保修期内无任何生锈）全免费质量保修（配件+人工）并负责终身维修，（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

2、在保修期内，供应商对所供设备负有全面保养维护的责任，以保证设备产品连续、有效的正常运行。

3、设备质量保修期内实行质量三包，免费为用户提供易损件并及时派有关人员为用户更换，更换后的部件质量保修期自更换之日起重新计算，期限按响应时承诺的年限。

## 九、售后服务

## 1、无论对竞标项目产品的售后服务有无委托均不能免除供应商对竞标项目产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

## 2、响应人报价包括所有货物的供货、备品备件、运输、检验、送货、保险、装卸、仓储、保管、安装、调试、技术服务、技术培训、技术资料、各种税费、专利技术、质保、售后服务及其他伴随服务等一切必须费用，采购方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。

## 3、供应商安排实施工人、实施机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由响应单位负责修复及承担一切费用；所有安装实施人员的人身安全及其他相关安全责任均由响应单位自行承担，采购人不承担任何责任；无论调试期间或保修过程中，响应单位负责当日及时清理垃圾。

## 4、保修期内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。过保修期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。

## 5、在质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

## 6、在免费质量保修期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须在3小时内到场维修，并在12小时内负责维修完毕。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。

## 十、付款方式

合同签订生效后，合同项下采购人自收到发票后的15日内支付合同总价款的30%作为项目的预付款；所有产品送达指定地点并通过验收合格后付至合同价款的100%。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。每次付款前成交商均需提供正规发票。

# 第四章 评审方法和程序

一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商活动会。

二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商文件能够详细列明采购货物的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购货物的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞价。对被认定为低于成本报价磋商竞价的报价做无效报价，按无效响应处理。

三、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。采购人委托磋商小组直接确定成交供应商。

7、推荐成交候选人的特殊情况处理：

（1）评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

（2）评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、响应人的报价明显低于其他响应人的报价，使得其响应报价可能低于其成本的，磋商小组当要求该响应人作出书面说明，并提供相关证明材料时，响应人不能做出合理说明并无法提供相关证明材料的，将作为无效响应文件。

四、综合评分评审标准

（一）技术分：（70分）

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人具备的证书情况 （5分） | (1)所投产品制造商具有安全生产标准化认证证书(或许可证)。(2分) (2)响应人具有质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全管理认证体系认证证书，并提供相应证书(每提供一项得1分)。(3分) 【注：响应人需提交相关证明材料复印件并加盖响应人单位公章，否则不得分】 | 5 |
| 2 | 不锈钢板材 （2分） | 所用304不锈钢板材化学成分符合GB/T 11170-2008、食品安全国家标准《GB31604.49-2023》，力学性能符合GB/T228.1-2021标准，中性盐雾试验不小于8h未见锈蚀（依据GB/T 10125-2021标准），弯曲试验符合GB/T 232-2010标准，提供304不锈钢板符合上述标准的检测报告（以上内容须体现在同一检测报告中）检测报告并检测合格的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 业绩 （15分） | 响应人2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），已完成的厨房设备项目业绩，每提供一个业绩得3分，最高不超过15分。提供中标通知书和相关合同复印件。 | 15 |
| 4 | 证明材料 （12分） | （1）电磁双头大锅灶（2分） 双头大锅灶符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准，提供具有CMA或CNAS标识证明材料原件扫描件加盖公章。提供齐全得2分，不提供不得分。 （2）电磁单头单尾小炒炉（400mm）（2分） 单头单尾炒炉符合GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011标准，提供具有CMA或CNAS标识证明材料原件扫描件加盖公章；提供齐全得2分，不提供不得分。 （3）电磁单头大锅灶（900mm）（2分） 所投商用电磁大锅灶须满足商用电磁大锅灶（报告名称需含关键词“大锅灶”）依据GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008对设备的低温贮存、高温贮存进行测试，提供带CMA或CNAS标识符合的检测报告。提供齐全得2分，不提供不得分。 （4）电磁单头高背矮汤炉（2分） 所投商用电磁矮汤炉 (须对应产品名称:“商用电磁矮汤炉/电磁矮汤炉”)依据GB40876-2021 对设备热效率实测值不低于90%，提供带CMA或CNAS标识符合的测试报告。提供齐全得2分，不提供不得分。 （5）低噪音高压柜式风机（2分） 风机具有中国质量认证中心颁发的《中国节能认证证书》，依据GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，节能评价值≥60%，需提供具有CMA或CNAS标识的《中国节能产品认证试验报告》原件扫描件加盖公章；提供齐全得2分，不提供不得分。 （6）静电式餐饮业油烟净化设备（主厨间）（2分） 提供油烟净化设备的带CMA 或CNAS标识的检测报告原件扫描件加盖公章。提供齐全得2分，不提供不得分。 | 12 |
| 5 | 项目实施服务方案 （10分） | 采购人根据需求提供采购清单、技术参数配置和现场情况，各响应人针对采购项目需求提供现场布置方案、图纸和优化建议。 ①方案全面内容完整，具体内容与本项目高度契合，平面布置科学合理、便于实际操作管理，工艺流程和设施点位等符合消防安全和食药监等管理规范，优化意见针对性强且具有可操作性的，得10分； ②方案较完整，具体内容与本项目比较契合，平面布置较科学合理、便于实际操作管理，工艺流程和设施点位等符合消防安全和食药监等管理规范，优化意见针对性较强的，得6分； ③方案基本完整，平面布置合理性一般，工艺流程和设施点位等符合消防安全和食药监等管理规范，优化意见一般的，得2分。 以上内容未提供的不得分。 | 10 |
| 6 | 安装调试方案 （8分） | 现场安装人员、机械设施配备齐全，特殊工种持证上岗，安全文明措施落实，调试服务及时到位的，得8分。 现场安装人员、机械设施配备齐全，特殊工种持证上岗，安全文明措施落实，调试服务一般的，得4分； 未提供或不满足的不得分； | 8 |
| 7 | 售后服务 （14分） | （1）评委根据响应人对售后服务响应时间、备品备件方案、巡检保养方案、故障解决方案、专业技术人员保障、应急方案等售后服务方案评分； 1、方案详尽周全清晰、细致规范、可行性高的得8分； 2、方案较详尽清晰、较规范、可行性一般的得5分； 3、方案基本合理、描述一般、可行性不强的得2分； 未提供方案不得分。 | 14 |
|  |  | （2）本项目在现有三年保修期的基础上每多提供一年免费维修、免费更换配件的，得3分，最高得6分； |  |
| 8 | 节能环保 （4分） | （1）响应产品属于财政部国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的（强制采购产品除外），供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，有1个得1分，最多得2分。 （2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内提供的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，有1个得1分，最多得2分。 | 4 |

注：以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件、伪造合同、伪造发票等一切弄虚作假行为，一经发现和查实（含在本项目合同履行期间被查实），采购方有权取消成交资格或终止合同。

（二）报价分：（30分）

1、本次项目最高限价：48万元，超过限价作无效响应处理。

2、评审价的计算：供应商的报价经勘误和缺漏项修正后的累计值作为该供应商的评审价。

3、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其商务报价分为满分30分。其他供应商的商务报价分统一按照下列公式计算：

报价分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×30

（小数点保留两位，小数点第三位四舍五入计取）

总得分=技术分+报价分

五、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按规定要求签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价超出项目预算或最高限价的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况；

12、未按要求提供样品的（如有）。

六、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况。

七、出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

八、成交通知

成交结果在南通市体育局官网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五章 合同主要条款

南通市儿童业余体育学校新校区厨房设备采购项目

采购合同书

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及     （项目名称）                 采购项目；             的采购结果、采购文件及响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见合同附件：

1.2乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币           ，报价包含所有货物的成本、利润、税金、开办费、开模费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；因尺码不符的更换、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、机械费、检测费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应采购文件采购要求的所有费用。

成交供应商的固定综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，最终结算以实际数量为准。

2.2付款方式

合同签订生效后，合同项下甲方自收到发票后的15日内支付合同总价款的30%作为项目的预付款；所有产品送达指定地点并通过验收合格后30日内付至合同价款的100%。

款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。每次付款前乙方均需提供正规发票，否则甲方有权拒绝付款。

2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：加盖公章的供货清单和验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票并至国库支付（结算）中心办理支付手续，支付（结算）中心在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

三、质量保证

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能参数的要求。验收过程中若发现不合格产品甲方有权解除合同，造成的一切损失由乙方承担。

3.2报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等知识产权。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

四、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆封。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权和风险负担自标的物交付验收合格时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4产品设备交货

5.4.1产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至甲方指定的地点。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

5.4.2供货期：自合同签订之日起30日历天内完成供货并经验收合格。

5.4.3乙方发货到甲方指定地点前应先告知甲方。

5.4.4全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

5.5 交货地点：甲方指定地点。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.3对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

7.1乙方须提供货物的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

7.2货物到达甲方指定现场前，应提前3天通知甲方做好准备，由甲方会同有关单位和人员根据乙方提供的货物装备清单，进行现场验查收；

7.3甲方有权在产品制造过程中进行中期验收和交付后抽样检测，如验收不合格，甲方有权中止合同，验收合格，验收所发生的费用由使用方承担，验收不合格所发生的一切费用由乙方承担。

八、项目设备产品质保期及售后服务

（一）质保期：

1、质量保修期（从验收合格之日算起）：本项目所有货物提供   年的（不锈钢制品在质量保修期内无任何生锈）全免费质量保修（配件+人工）并负责终身维修，（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定或合同约定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

2、在保修期内，乙方对所供设备负有全面保养维护的责任，以保证设备产品连续、有效的正常运行。

## 3、设备质量保修期内实行质量三包，免费为用户提供易损件并及时派有关人员为用户更换，更换后的部件质量保修期自更换之日起重新计算，期限按响应时承诺的年限。

（二）售后服务

## 1、无论对竞标项目产品的售后服务有无委托均不能免除乙方对竞标项目产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

## 2、乙方安排实施工人、实施机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由乙方负责修复及承担一切费用；所有安装实施人员的人身安全及其他相关安全责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任；无论调试期间或保修过程中，乙方负责当日及时清理垃圾。

## 3、保修期内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。过保修期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。

## 4、在质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方无条件给予全套更新或退货。

## 5、在免费质量保修期内，乙方在接到用户单位电话通知后，须在3小时内到场维修，并在12小时内负责维修完毕。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1甲方违反合同规定，无故拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.1.2甲方无正当理由延迟付款的，以未付款项为基数按一年期LPR标准支付逾期付款违约金。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款  20  %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款每天5% 的数额，支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

9.2.3货物送达后，经验证为假货的一律不付款，甲方有权解除合同将全部货物退回，乙方应向甲方偿付合同总价款 20 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。同时取消该乙方作为供应商一年内的其他商品的采购供货资格。

9.2.4若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

9.2.5 乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。 给甲方造成损失的，乙方应当全额赔偿。乙方交付的货物不符合合同约定的质量标准，又不调换的，甲方有权拒收，无须支付相应款项，款项已支付的可要求乙方返还，同时乙方需向甲方支付货款总金额20%的违约金。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，由甲方确定降低标的物的价格，相应金额由乙方返还，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.3 乙方在三日内用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、合同的解除和转让

12.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

12.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

12.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

12.3 合同的部分和全部都不得转让。

十三、合同的生效

本合同在甲乙双方签字盖章后即生效。

十四、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购单位的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十五、附则

15.1 合同份数：本合同一式四份，采购单位、供应商各两份。

15.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

15.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

15.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

（以下无正文）

（本页为南通市儿童业余体育学校新校区厨房设备采购项目采购合同书签署页）

采购单位（或甲方）：             成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

联系电话：                       联系电话：

联系地址：                       联系地址：

采购人保留对合同修改和完善的权利。

廉洁协议

廉洁编号：2024001

甲(需)方：南通市儿童业余体育学校

乙(供)方：

项目名称：2024儿童业余体育学校新校区厨房设备采购项目

签订地点：

为规范双方合作过程中的行为，在工程建设、物资和服务采购中保持廉洁自律的作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省市有关建设工程承发包、设施设备供货、服务类招投标和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包、设施设备供货、服务类招投标和廉政建设的各项规定。

一、甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求或暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理、物资供应合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求或暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程建设、物资采购等事宜的询访。

二、乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、本项目监理、审计、现场管理等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、本项目监理、单位管理、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、本项目监理、单位人员、审计人员、验收人员等相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量、物资供应问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方项目监理、单位管理人员、审计人员、验收人员等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方项目监理、单位人员、审计人员、验收人员等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、监理单位人员、审计人员、验收人员等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

三、违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，可向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报，甲方不得以任何借口或方式对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方项目合同价的2%-10%作为廉洁违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，2-3年内不得参与甲方任何类似项目投标。

（三）乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

四、附则

（一）廉洁协议份数：本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

（二）本廉洁协议作为学校2024年儿童业余体育学校新校区厨房设备采购项目合同的附件，与2024年儿童业余体育学校新校区厨房设备采购项目具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后立即生效。

甲方单位：（盖章）              乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：               委托代表人签字：

2024年   月   日               2024年   月   日

- 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内须按照磋商文件确定的事项和采购单位签订政府采购合同。合同一式四份，采购单位两份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

六、付款方式详见磋商文件第五章。

七、以上项目款的支付不计息。

第七章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第八章 响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术响应文件、报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独密封）：

1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见第八章）。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

4、供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

5、供应商认为其他需要提供的材料。

以上材料如为复印件均需加盖供应商单位公章。

二、技术响应文件（单独密封）：

1、磋商响应函（格式参见第八章）。

2、供应商情况表（格式参见第八章）

3、技术响应正负偏离表（格式参见第八章）；

4、商务响应正负偏离表（格式参见第八章）；

5、供货方案、验收标准及验收方案；

6、磋商文件中评分标准所涉及的事项需提供的所有资料；

7、磋商文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料按磋商文件要求装订，密封，递交。

三、报价响应文件（单独密封）

1、磋商响应报价表（格式参见附件）；

2、磋商响应报价明细表（格式参见附件）。

附件：

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加磋商活动，须出示此证明）

南通市儿童业余体育学校：

我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的南通市儿童业余体育学校新校区厨房设备采购项目（竞争性磋商项目名称）                   （项目编号）项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注：参加磋商活动时法定代表人将身份证原件带至磋商活动现场备查。

2、授权委托书

（委托代理人参加磋商活动，须出示此证明）

南通市儿童业余体育学校：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加南通市儿童业余体育学校新校区厨房设备采购项目（竞争性磋商项目名称）                   （项目编号）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注：参加磋商活动时被授权人将身份证原件带至磋商活动现场备查。

##### 3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市儿童业余体育学校：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）竞争性磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

______：

我单位在参加贵单位组织的             项目的磋商活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内参加采购活动资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

5、竞争性磋商响应函

南通市儿童业余体育学校：

依据贵单位委托代理机构组织的（磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。

7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

6、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 总部地址 |  |
| 分支机构 |  |
| 当地代表处地址 |  |
| 电话 |  | 联系人 |  |
| 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |
| 项目负责人 |  | 年龄 |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  | 执业资格 |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

#### 7、技术响应正负偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求说明”中的技术部分要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的所有要求。完全响应部分不填到此表中。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

#### 8、商务响应正负偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求说明”中的商务部分要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的所有要求。完全响应部分不填到此表中。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

9、磋商响应报价表

项目名称：南通市儿童业余体育学校新校区厨房设备采购项目

| 序号 | 项目内容 | 报价轮次 | 磋商报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市儿童业余体育学校新校区厨房设备采购项目 | 首次报价 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |
| 2 |  | 第二次报价 （磋商现场填写） | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年 月 日

注：

1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、响应报价（以人民币计价）应包含货物的成本、利润、税金、开办费、开模费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；因尺码不符的更换、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、机械费、检测费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应磋商文件采购要求的所有费用。

注：第二次报价将在磋商活动现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价总计（首次）。报价明细表与首次报价表金额相对应，且第二次报价时，磋商响应报价明细表按同比例下浮。

#### 10、磋商响应报价明细表

价格单位：元（人民币）

项目名称：

| 序号 | 品名 | 规格 | 参数 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |

供应商：（盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、分项报价表可按实际需求调整，必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、响应报价（以人民币计价）应包含货物的成本、利润、税金、开办费、开模费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；因尺码不符的更换、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、机械费、检测费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应磋商文件采购要求的所有费用。

3、最终结算以实际数量为准。

附件：

报名函

南通市儿童业余体育学校：

贵单位的磋商文件我单位已从南通市体育局官网下载。我单位报名参与       （项目名称）项目的磋商活动。

报名单位：(盖公章)

联系人：                                    电话：

年   月    日

注：

（1）报名单位请在文件规定的时间内将此报名函盖章将扫描件发送至邮箱：812298892@qq.com。

（2）未按时间要求报名的供应商不得参与本项目磋商活动。